|  | Комплект поставки |
| --- | --- |
|  | Опциональные аксессуары |

Информативный ЖК-дисплей с отображением функций

Функции:

- Выходная мощность VHF 5Вт/UHF 4Вт;

- Износостойкая клавиатура;

- Выбор канала  с клавиатуры;

- СТСSS/DCS кодер/декодер;

- VOX (активация голосом, 10 уровней чувствительности);

- Возможность работы со скремблером (опционально);

- 128 каналов памяти;

- Голосовое сопровождение функций меню (английский);

- Частотный сдвиг(5K/6.25K/10K/12.5K/25K);

- Шаг сетки частот 12.5кГц/25кГц;

- Узкая и широкая ЧМ;

- Подсветки дисплея;

- Li-ion аккумулятор аккумулятор 1300 мA/ч и интеллектуальное ЗУ;

- Отсек для аккумуляторов АА, аккумуляторный отсек с автомобильным адаптером (опционально);

- Автомобильное зарядное устройство (опционально);

- Функция сканирования;

- Групповой и индивидуальный вызовы;

- Запрет работы на занятом канале (BCLO);

- Блокировка клавиатуры;

- Дополнительная возможность программирования с ПК, функция клонирования;

- Встроенное FM радио;

- Аварийная посылка вызова;

- Возможность установки заводских функций по умолчанию (reset).

Технические характеристики:

| Диапазон частот (MГц) | 136-174 , 400-470.975 |
| --- | --- |
| Мощность (Вт) | VHF-5/UHF-4; |
| Чувствительность (мкВ) | 0.16 (12 дБ SINAD) |
| Количество каналов памяти | 128 |
| Вид модуляции | ЧМ |
| Максимальная девиация (не более кГц) | 5 |
| Импеданс (Ом) | 50 |
| Питание (В) | 7.4 |
| Размеры (мм) | 105*62*39 |
| Вес (гр): | 258 |